| Модель | SQ10ZK3Q | Блок |
| --- | --- | --- |
| Максимальная грузоподъемность | 10000 | кг |
| Максимальный подъемный момент | 20 | T.M |
| Рекомендуемая мощность | 28 | кВт |
| Максимальный расход масла гидравлической системы | 40 | Л / мин |
| Максимальное давление в гидравлической системе | 28 | МПа |
| Емкость | 160 | L |
| Угол вращения | Полное вращение |
| Вес крана | 3477 | кг |
| Установка пространства | 1150 | мм |
| Выбор корпуса | DFL1250A9 东风天龙；CA1240PK2L7T4EA81青岛；HFC1202KR1K3江淮；EQ5201GFJ6东风；CA1200PK2L7T3EA80解放；BJ1317VNPJJ-S5北汽福田；BJ5253ZKPJJ北汽福田；CA1253P7K2L11T1E 解放；EQ1252GFJ东风；DFL1253AX东风； |
| SQ10ZK3Q Подъемная способность |
| Радиус работы (м) | 2 | 4.17 | 5.99 | 7.87 | 9.75 |
| Грузоподъемность (кг) | 10000 | 4600 | 3050 | 2280 | 1700 |