| Модель | SQ12ZK3Q | Блок |
| --- | --- | --- |
| Максимальная грузоподъемность | 12000 | кг |
| Максимальный подъемный момент | 30 | T.M |
| Рекомендуемая мощьность | 32 | кВт |
| Максимальный расход масла гидравлической системы | 55 | Л / мин |
| Максимальное давление в гидравлической системе | 30 | МПа |
| Емкость | 160 | L |
| Угол вращения | Полное вращение |
| Вес крана | 4130 | кг |
| Установка пространства | 1400 | мм |
| Выбор корпуса | DFL1250A9 东风天龙； DFL1311A3东风 ； CA1240PK2L7T4EA81青岛 EQ5201GFJ6东风； BJ1317VNPJJ-S5北汽福田； BJ5253ZKPJJ北汽福田； DFL1253AX东风； |
| SQ10ZK3Q Подъемная способность |
| Длина стрелы (м) | 2.5 | 4.2 | 6.02 | 7.9 | 9.78 |
| Грузоподъемность (кг) | 12000 | 6900 | 4560 | 3410 | 2650 |