| Модель | SQ16SK4Q | Блок |
| --- | --- | --- |
| Максимальная грузоподъемность | 16000 | кг |
| Максимальный подъемный момент | 40 | T.M |
| Рекомендуемая мощность | 45 | кВт |
| Максимальный расход масла гидравлической системы | 80 | Л / мин |
| Максимальное давление в гидравлической системе | 28 | МПа |
| Емкость | 260 | L |
| Угол вращения | Полное вращение |
| Вес крана | 6020 | кг |
| Установка пространства | 1400 | мм |
| Выбор корпуса | BJ1317VNPJJ-S5北汽福田；NXG1310D3ZEX徐工；DFL1311A3东风 ； |
| SQ16SK4Q Подъемная способность |
| Длина стрелы (м) | 2.7 | 5.6 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 18.5 |
| Грузоподъемность (кг) | 16000 | 7000 | 4200 | 3200 | 2200 | 1000 |