| Модель | SQ1ZK2Q | SQ2ZK1 | Блок |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная грузоподъемность | 1400 | 2000 | кг |
| Максимальный подъемный момент | 2 | 3.2 | T.M |
| Рекомендовать державой | 7 | 9 | кВт |
| Максимальный расход масла гидравлической системы | 16 | 20 | Л / мин |
| Максимальное давление в гидравлической системе | 20 | 20 | МПа |
| Емкость | 0 | 25 | L |
| Угол вращения | Полное вращение (360°) |
| Вес крана | 450 | 608 | кг |
| Установка пространства | 550 | 680 | мм |
| Выбор корпуса | HFC1065KRT江淮；NKR77PLLWCJAY 庆铃； EQ1092FJ1东风；EQ1092FJ东风；NKR77PLLWCJAY 庆铃；EQ1060GJ20D3东风；JX1060TSG23江铃；JX1050TGB23江铃；HFC1065KRT江淮； |
| SQ1ZK2Q Подъемная способность |
| Радиус работы (м) | 1.33 | 2.25 | 3.2 |
| Грузоподъемность (кг) | 1500 | 850 | 550 |
| SQ2ZK1 Подъемная способность |
| Радиус работы (м) | 1.5 | 3.53 | 4.78 |
| Грузоподъемность (кг) | 2000 | 900 | 600 |