| Модель | SQ25ZK6Q | Блок |
| --- | --- | --- |
| Максимальная грузоподъемность | 25000 | кг |
| Максимальный подъемный момент | 62.5 | T.M |
| Рекомендуемая мощность | 50 | кВт |
| Максимальный расход масла гидравлической системы | 80 | Л / мин |
| Максимальное давление в гидравлической системе | 31.5 | МПа |
| Емкость | 300 | L |
| Угол вращения | Полное вращение |
| Вес крана | 7945 | кг |
| Установка пространства | 3000 | мм |
| Выбор корпуса |  |
| SQ25ZK6Q Подъемная способность |
| Длина стрелы (м) | 2.5 | 4.22 | 5.93 | 7.74 | 9.59 | 11.48 | 13.43 | 15.45 |
| Грузоподъемность (кг) | 25000 | 14000 | 9000 | 6500 | 5000 | 4000 | 3000 | 2500 |
| SQ25ZK6Q Подъемная способность |
| Длина стрелы (м) | 18.63 | 20.31 | 22.02 | 23.76 | 25.53 |
| Грузоподъемность (кг) | 1050 | 950 | 800 | 700 | 600 |