| Модель | SQ3.2SK1Q | SQ3.2SK2Q | Блок |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная грузоподъемность | 3200 | кг |
| Максимальный подъемный момент | 6.72 | T.M |
| Рекомендуемая мощность | 14 | кВт |
| Максимальный расход масла гидравлической системы | 25 | Л / мин |
| Максимальное давление в гидравлической системе | 20 | МПа |
| Емкость | 30 | L |
| Угол вращения | Полное вращение |
| Вес крана | 1172/1316 | кг |
| Установка пространства | 850 | мм |
| Выбор корпуса | EQ1092FJ1；EQ1092FJ；EQ1092F3GJ1；NKR77PLLWCJAY；DFL1120B东风；EQ1081GJ12D5；HFC1083K103R1D；EQ5121GFJ； |
| SQ3.2SK1Q Подъемная способность |
| Радиус работы (м) | 2.1 | 3.25 | 5.35 |
| Грузоподъемность (кг) | 3200 | 1850 | 950 |
| SQ3.2SK2Q Подъемная способность |
| Радиус работы (м) | 2.1 | 3.365 | 5.465 |
| Грузоподъемность (кг) | 3200 | 1800 | 900 |