| Модель | SQ5ZK2Q | SQ5ZK3Q | Блок |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная грузоподъемность | 5000 | 5000 | кг |
| Максимальный подъемный момент | 10.5 | 10.5 | T.M |
| Рекомендуемая мощьность | 18 | 18 | кВт |
| Максимальный расход масла гидравлической системы | 25 | 25 | Л / мин |
| Максимальное давление в гидравлической системе | 28 | 28 | МПа |
| Емкость | 90 | 90 | L |
| Угол вращения | Полное вращение (360°) |
| Вес крана | 2011 | 2117 | кг |
| Установка пространства | 1050 | 1050 | мм |
| Выбор корпуса | CA1140PK2L3EA80 青岛解放 ； DFL1140B东风； EQ1126KJ1东风； HFC1132KR1K3江淮； LZ1120LAPT东风柳汽； EQ1141NBJ2东风； EQ5121GFJ东风； EQ5201GFJ6东风； HN1310P29D6M3J 华凌； NXG1160D3ZAL1X徐工； |
| SQ5ZK2QПодъемная способность |
| Радиус работы (м) | 2.1 | 4.44 | 6.2 | 8.01 |
| Грузоподъемность (кг) | 5000 | 2400 | 1600 | 1050 |
| SQ5ZK3QПодъемная способность |
| Радиус работы (м) | 2.1 | 4.54 | 6.3 | 8.11 | 9.92 |
| Грузоподъемность (кг) | 5000 | 2400 | 1600 | 1050 | 700 |