| Модель | SQ6.3ZK2Q | SQ6.3ZK3Q | Блок |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная грузоподъемность | 6300 | 6300 | кг |
| Максимальный подъемный момент | 13.23 | 13.23 | T.M |
| Рекомендуемая мощность | 18 | 18 | кВт |
| Максимальный расход масла гидравлической системы | 25 | 25 | Л / мин |
| Максимальное давление в гидравлической системе | 28 | 28 | МПа |
| Емкость | 90 | 90 | L |
| Угол вращения | Полное вращение (360°) |
| Вес крана | 2115 | 2226 | кг |
| Установка пространства | 1050 | 1050 | мм |
| Выбор корпуса | CA1163P7K2L3E 解放；CA1176PK2L9T3A95 柳特CA1170PK2L7T3EA80青岛解放； CA1140PK2L3EA80 青岛解放 ； DFL1140B东风；EQ1126KJ1东风；HFC1132KR1K3江淮；HFC1202KR1K3江淮；EQ1141NBJ2东风；EQ5161GFJ7东风；BJ1317VNPJJ-S5北汽福田；EQ5201GFJ6东风；LZ1160LCMT东风柳汽；DFL1250A9东风；BJ5317ZNPJJ-S北汽福田；HN1310P29D6M3J 华凌；NXG1160D3ZAL1X徐工； |
| SQ3.2SK1Q Подъемная способность |
| Радиус работы (м) | 2.1 | 4.44 | 6.2 | 8.01 |
| Грузоподъемность (кг) | 6300 | 2700 | 1700 | 1200 |
| SQ3.2SK2Q Подъемная способность |
| Радиус работы (м) | 2.1 | 4.54 | 6.3 | 8.11 | 9.92 |
| Грузоподъемность (кг) | 6300 | 2700 | 1700 | 1200 | 850 |